# Handspick für Feuerwehrkader

| Übungsart | Posten Arbeit | Datum | Mai 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausbildner | Achermann Bruno | Zeit | 60 Min. |
| Arbeitsplatz | Zentrum / Reuss | Übungsleiter | Klassenlehrer |
| Thema: Motorspritze Typ II - Betriebsbereitschaft - Saugbetrieb - Rückzug | Grundlage: Regl Grundschule Seite C 26 – C 30 Handkarte Seite 9 Handkarte Seite 21 und 26 |
| Ausbildungsstufe | Lektionsart | Teilnehmer |
| Anlernen |  | Einführungslektion |  | Mannschaft |
| Festigen |  | Übungslektion |  | Grfhr / Uof |
| Anwenden |  | Kurzlektion |  | Zfhr / Of |
| Zielsetzung: ( Jeder kann den Stellungsbezug kommandieren! ( Jeder kann die Funktion des Maschinisten wahrnehmen! ( Jeder kennt den Parkdienst! ( Jeder wendet die Sicherheitsvorschriften richtig an! |
| Pers. Ausrüstung | Material | Fahrzeuge / Anhänger |
| Einsatzausrüstung | 1 Flip Chart und Magnete | 1 Motorspritze Typ II |
| inkl. Helm | 4 Plakate (A3 Laminiert) | 1 Feuerlöscher |
| Handkarte Grundschule | - Ziele, Technische Daten | 1 Haspel 75mm Schlauch |
| Handkarte MS Typ II (ZS) | - Motorspritze Typ II | 1 Parkdienstsortiment |
| Eigene Unterlagen | - Aufbau Schlauchleitung | 2 Schwimmwesten |
| Bemerkungen: ( Klare, laute Kommandosprache! ( Nur Befehle verwenden gemäss Reglement! |

# Kdt Ordner Register 7

# Handspick für Feuerwehrkader				       01.01.2005

| Zeitplan | Ablauf der Tätigkeiten |
| --- | --- |
| 5 Min. | Einstieg (Plakat Ablauf und Ziele) |
|  | Thema: Stellungsbezug Motorspritze! Sicherheitsvorschriften: - 50 cm bei 1m Fliessgeschwindigkeit Handkarte S. 21 + 26 - 1m bei stehendem Gewässer Personelle Übersicht: 1 Gruppenführer (Kl Lehrer) Einteilung Mannschaft 1 Maschinist (Plakat Einteilung) 4 Feuerwehrleute |
| 25 Min. | Demonstration |
|  | Verantwortlichkeiten 1. Betriebsbereitschaft des Maschinisten (Handkarte Seite 9) Erstellen der Betriebsbereitschaft (Rundgang 2x auf, 2x zu) Anwerfen des Motors (Unterschied kalt und warm) Ansaugen (Nur theoretisch erklären, Prinzip des Ansaugens) Ausserbetriebsetzung (Auf wichtige Punkte hinweisen) 2. Einsatz der Motorspritze (Saugbetrieb) Stellungsbezug Gerät – hierher! Spritze abheben! Spritze zum Tragen bereitstellen! Achtung – auf! Mir nach Marsch! (Masch bezeichnet genauen Standort) Spritze hierher! (Masch / Handzeichen) Anhalten! Achtung – ab! 3. Erstellen der Saugleitung (Plakat Aufbau der Saugleitung) Saugleitung hier erstellen, 4 Saugschläuche (Masch) (Grfhr schliesst Seiher an, Halteseil und Entleerungsseil) Saugleitung ankoppeln! (Auf Wasser abgewendeten Seite) Angekoppelt! (Feuerwehrmann) Seiher ins Wasser! (30cm fliessend / 50cm stehend) 4. Besprechung der Arbeit 5. Rückzug und Parkdienst besprechen Motorspritze bleibt am Boden, nicht auf Wagen verladen |
| 15 Min. | Übung 1 (Saugleitung am Schluss nicht aus einander nehmen) Ziel Sicherheit erlangen, Wiederholung Demo, Übungsbesprechung |
| 10 Min. | Übung 2 (Zeit könnte knapp werden, nötigenfalls weglassen) Ziel Sicherheit erlangen, Wiederholung Demo, Übungsbesprechung |
| 5 Min. | Zusammenfassung Kontrollfragen: Saugleitung (Dichtungen) SIVO (Wassertiefen) |